Что учителю важно знать о кохлеарном имплантации

Что такое кохлеарный имплант и как он работает.

Кохлеарная имплантация – это высокотехнологический медико-технико-педагогический метод реабилитации детей и взрослых с высокой степенью потери слуха. Кохлеарная имплантация включает 5 элементов, которые взаимосвязаны друг с другом:

- Техническое средство – сам аппарат (кохлеарный имплант и речевой процессор).

- Отбор кандидатов на кохлеарную имплантацию.

- Медицинскую помощь – операцию по установке импланта.

- Сурдоаудиологический сервис – первое включение и настройки речевого процессора (в первый год 3-4 раза, в последующие годы 1-2 раза в год).

- Психолого-педагогическая реабилитация.

Кохлеарный имплант – это электронное устройство, предназначенное для помощи людям с тяжелой и глубокой тугоухостью, когда слуховые аппараты не помогают.

Кохлеарный имплант, в отличие от слухового аппарата, не усиливает звуки, а преобразует их в последовательности электрических импульсов, которые стимулируют волокна слухового нерва. КИ заменяет поврежденные волосковые клетки улитки глухого человека, передавая звуки и речь с помощью слабых электрических разрядов прямо слуховому нерву.

Использование КИ основано на том, что при глухоте слуховой нерв долгое время сохраняется. КИ дает возможность хорошо воспринимать высокие звуки, которые дети с большой потерей слуха не слышат или плохо слышат даже в супермощных слуховых аппаратах.

Таблица 1

Таблица 2

Кохлеарные импланты разных фирм, в целом, имеют сходную конструкцию. Они состоят из 2 частей:

1.Имплантируемая часть содержит приемник и цепочку активных электродов, которые вводятся в улитку.

2.Наружная часть включает речевой процессор, микрофон, батарейный отсек, передатчик, присоединяемый к процессору с помощью кабеля. Передатчик носится на голове за ухом, притягиваясь через кожу к имплантированной части КИ с помощью магнита.

Речевой (или звуковой) процессор – это главная и самая сложная часть КИ. Он представляет собой маленький мощный компьютер, который осуществляет преобразование и кодирование звуков и речи в последовательности электрических импульсов.

На корпусе наружной части некоторых моделей КИ есть регуляторы, которые позволяют регулировать громкость звуков, выбрать программу их обработки и др. Там также есть индикаторы, контролирующие его работу, в том числе индикатор разрядки батарей (световой и звуковой).На корпусе есть специальные разъемы, через к КИ можно подключить разные внешние устройства – плеер, телефон,FМ-системы и др. В некоторых моделях КИ регуляторы располагаются в выносном пульте, как у телевизора. КИ питается от аккумуляторов или одноразовых баратеей.

В России используют КИ всех 4 зарубежных фирм производителей КИ:CochIear (Австралия), MED-EI (Австрия), Advanced Bionics (США),  NeureIec (Франция).

Как работает кохлеарный имплант

1.Сначала звуки воспринимаются микрофоном.

2.Затем сигнал от микрофона поступает к речевому процессору.

3.Речевой процессор преобразует звуки в закодированный сигнал, который состоит из последовательности электрических импульсов.

4.Закодированный сигнал передается по кабелю в передатчик.

5.Передатчик передает закодированный сигнал в виде радиосигналов через кожу головы к приемнику под кожей.

6.Имплантированный приемник декодирует сигнал и посылает его в виде электрических сигналов на электроды в улитке.

7.Слабые электрические сигналы, передаваемые электродами, стимулируют слуховой нерв.

8.В ответ слуховой нерв передает нервные импульсы мозгу, который воспринимает их как звуки и речь.

Уход за кохлеарным имплантом

КИ является сложным дорогостоящим устройством, поэтому важно научить ребенка ребенка осознавать значение КИ в его жизни и бережно относиться к нему.

НЕОБХОДИМО:

- Предохранять процессор КИ от влаги, пыли и ударов.

- Снимать внешнюю часть КИ перед принятием душа и плаванием.

- Избегать контактных видов спорта, связанных с ударами по голове, т.к.удар в зоне КИ может привести к поломке не только внешней, но и внутренней части.

- Нельзя использовать речевой процессор других детей. В моделях КИ Орus 1, Орus 2, Rondo процессор сам определяет “свою» внутреннюю часть КИ и не будет работать с чужими.

Внешняя часть КИ требует регулярного ухода. Забота о КИ маленьких пользователей лежит на плечах взрослых – родителей, учителей, воспитателей. Старшие дети могут заботиться об устройстве сами, но ребенка необходимо научить ухаживать за КИ.

УХОД ЗА ВНЕШНЕЙ ЧАСТЬЮ КИ:

1.Регулярно менять батареи питания или заряжать аккумуляторы КИ. В зависимости от модели КИ мощности батарей хватает на 1-5 дней использования КИ, аккумуляторов – на 6-20 часов. При уменьшении заряда аккумуляторов КИ некоторое время работает, но звук становится тише и искажается. В современных КИ есть индикаторы разряда батарей (обычно световой и звуковой).

2.Периодически протирать внешнюю часть КИ сухой антистатической салфеткой, чтобы избежать накопления статического разряда.

3.Ежедневно сушить внешний блок КИ в специальной сушильной камере. Это особенно важно для подвижных детей, потому что они много двигаются и потеют. Высокая влажность портит КИ, а окисление контактов приводит к искажению звуков и помехам. Головной убор желательно носит из натуральных материалов.

4.Нельзя перегибать кабели, соединяющие разные внешние части КИ. Перегибание приводит к их быстрой поломке.

5.Если модель КИ имеет деталь, которая соединяет процессор и блок питания, ее надо периодически вынимать.

6.Важно аккуратно вставлять соединительные кабели и блоки питания при замене, чтобы их не поломать.